| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2017» |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Καστοριάς, που εμφανίζουν σημαντικές βλάβες και οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση του οδικού δικτύου σε ότι αφορά τις φθορές και την υφή του οδοστρώματος και τις ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (βραχοπροστασία) καθώς και την πλήρη υποστήριξη αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, ατυχήματα, απομάκρυνση υλικών και ζώων από το οδόστρωμα ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κριθεί από την Υπηρεσία ως έκτακτη ανάγκη).

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων επεμβάσεων.

- ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Ε.Ο.Δ. που συντηρεί σήμερα η Δ.Τ.Ε. έδρας, εντός των ορίων της Π.Ε. Καστοριάς έχει συνολικό μήκος 68 χλμ. περίπου και συγκεκριμένα τα παρακάτω τμήματα :

| ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ (μ) |
| --- | --- | --- |
| 15 | Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Καστοριάς – Είσοδο Καστοριάς | 19.900 |
| 15 | Αεροδρόμιο – Α/Κ Άργους Ορεστικού – Τελωνείο Καστοριάς | 6.600 |
| 15 | Κόμβος Κορομηλιάς – Όρια Π.Ε. Καστοριάς / Φλώρινας | 17.500 |
| 20 | Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Καστοριάς – Όρια Π.Ε. Καστοριάς / Ιωαννίνων | 16.900 |
| - | Όρια Π.Ε. Γρεβενών / Καστοριάς - Διασταύρωση με Ε.Ο 20 (Επταχώρι) | 6.600 |

Οι επεμβάσεις θα γίνουν από την Υπηρεσία κυρίως στο κάτωθι τμήμα :

| ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ (μ) |
| --- | --- | --- |
| 15 | Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Καστοριάς – Είσοδο Καστοριάς | 19.900 |

και όπου αλλού απαιτηθεί.

Και ποιο συγκεκριμένα :

- εργασίες επένδυσης πρανών με ελεύθερο πλέγμα 502,25 τ.μ.

- στην είσοδο της πόλης Καστοριάς

- εργασίες οδοστρωσίας

- στο Δισπηλιό, σε μήκος 900 μ. και πλάτος 10 μ.

- από την Μηλίτσα μέχρι λίγο πριν την διασταύρωση για Άργος Ορεστικό & Δισπηλιό, σε

μήκος 3.750 μ. και πλάτος 8 μ..

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στην είσοδο της πόλης Καστοριάς, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα σε συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου για την ολοκλήρωση της πλευρικής προστασίας από πτώσεις βραχώδους υλικού .

Στο Δισπηλιό, διαπιστώνονται βλάβες του οδοστρώματος, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

- Αλλοίωση της υφής λόγω γήρανσης με κατά τόπους αποκόλληση αδρανών

- Διαμήκεις ρωγμές σε σύνθεση με ρωγμές τύπου αλιγάτορα

- Κοιλώματα τοπικού χαρακτήρα

- Κυρτώματα τοπικού χαρακτήρα από φυσικά αίτια ή ύστερα από τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης

Τα παραπάνω προβλήματα επιδεινώνονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τις χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης και την ρίψη άλατος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για την άμεση βελτίωση και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας θα γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

α) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 εκ.

(στο σύνολο της επέμβασης, καθότι είναι εντός οικισμού και υπάρχουν κράσπεδα και

φρεάτια)

β) Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

γ) Κατασκευή νέου τάπητα με αντιολισθηρή στρώση 4 εκ..

δ) Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστική βαφή στις θέσεις των επεμβάσεων.

Από την Μηλίτσα μέχρι λίγο πριν την διασταύρωση για Άργος Ορεστικό & Δισπηλιό, διαπιστώνονται βλάβες του οδοστρώματος, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

- Αλλοίωση της υφής λόγω γήρανσης με κατά τόπους αποκόλληση αδρανών

- Διαμήκεις ρωγμές σε σύνθεση με ρωγμές τύπου αλιγάτορα

- Κοιλώματα τοπικού χαρακτήρα

- Κυρτώματα τοπικού χαρακτήρα από φυσικά αίτια ή ύστερα από τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης

Τα παραπάνω προβλήματα επιδεινώνονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τις χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης και την ρίψη άλατος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για την άμεση βελτίωση και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας θα γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

α) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 εκ.

(στη αρχή και στο τέλος της επέμβασης για καλύτερη συναρμογή του παλαιού με το νέο

οδόστρωμα καθώς και πάνω από τα υφιστάμενα τεχνικά για να μην επιβαρυνθούν με

επιπρόσθετο φορτίο).

β) Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

γ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση του υφιστάμενου τάπητα από ανωμαλίες.

δ) Κατασκευή νέου τάπητα με αντιολισθηρή στρώση 4 εκ..

ε) Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστική βαφή στις θέσεις των επεμβάσεων.

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

α. Επένδυση πρανών μ ελεύθερο πλέγμα

Η παραπάνω αντιμετώπιση επιλέγεται στις περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται υψηλή κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος βραχώδους υλικού (κυρίως κορήματα) και υπάρχει χώρος αγκύρωσης στη στέψη του βραχώδους σχηματισμού. Το πλέγμα που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος θα :

- αγκυρώνεται περιμετρικά οδηγώντας τα κορήματα (κατακερματισμένο βραχώδες υλικό) στη βάση

- στερεώνεται στον πόδα και στο φρύδι του βράχου με αναδίπλωση σε τεντωμένο συρματόσχοινο

- αγκυρώνεται μέσω ηλώσεων και ειδικών πλακών στο βραχώδες σχηματισμό

- αγκυρώνεται καταλλήλως σε υφιστάμενο τοίχο, ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος διαμόρφωσης επενδεδυμένης βατής τριγωνικής τάφρου

Για την έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευή των παραπάνω, ο Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει ειδικευμένο προσωπικό, με ιδιαίτερη επισήμανση στις εργασίες ξεσκαρώματος, όπου κριθεί από την Υπηρεσία, ότι απαιτείται (απομάκρυνση ετοιμόρροπων τεμαχίων βράχου από το βραχώδες σχηματισμό)και στις εργασίες τοποθέτησης του ελεύθερου πλέγματος και των φρακτών ανάσχεσης.

β.  Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης

Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με διάλυμα τύπου ΜΕ-5, ή καθαρή άσφαλτο, ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, θα εφαρμόζεται πριν την κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επί υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα ή φρεζαρισμένης επιφάνειας και πριν την κατασκευή του νέου τάπητα κυκλοφορίας.

γ.  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάμενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης αφού εφαρμοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η εξομάλυνση των υφιστάμενων ανωμαλιών του οδοστρώματος και διαμορφώνονται οι επικλίσεις του.

δ.  Κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτική   αντιολισθηρή στρώση 4 εκ.

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάμενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης, ή επί ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, αφού εφαρμοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η ομαλή και άνετη επιφάνεια κυκλοφορίας.

ε.  Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστική βαφή στις θέσεις των επεμβάσεων

Η οριζόντια σήμανση θα αφορά τη διαγράμμιση τόσο των οριογραμμών με πάχος γραμμής 20εκ. όσο και της διαγράμμισης του άξονα της οδού όπου έκαστη των γραμμών θα είναι 10εκ. και θα απέχουν μεταξύ τους άλλα 10 εκ. Το χρώμα των διαγραμμίσεων θα είναι λευκό.

Κοζάνη,   01 – 09 - 2017

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
|  | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε. ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) | Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) |
| ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β. | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β |